附件3：

2021年森林防火太阳能远程视频监控语音宣传杆

采购项目物品参数要求

- 技术参数

- 太阳能语音监控警示杆（含高清远程视频监控摄像机）

  - 整体性能介绍：

太阳能语音监控警示杆通过红外/微波探测物体移动触发，在有效范围内对过往人、车进行语音播报及闪灯警示;同时对整个过程移动侦测录像、抓拍、录像保存；可实现APP实时监控、录像回放查看；远程喊话、双向对讲；与中心管理实时数据同步。

太阳能语音监控警示杆可自行设置工作时间，可户外日夜对人、车、移动物视频监控。

- 符合GB31241-2014标准要求

- ▲防水等级：符合GB/T4208-2017标准要求。

- ▲工作温度：在-20℃-60℃.探测器能正常探测信号，并输出警告信号。

- ▲感应性能：采用红外探测器、最大探测距离≧16m.

- 语音音量大小可调，播放曲目可选。具有单曲/顺序工作模式。

- 带红外遥控器，可实现远距离无线控制

- 探测器检测到有人移动时，语音主机接收到触发信号，播报预先设置好的语音，并控制警示灯闪烁。

- ▲太阳能控制器具有欠压、过放、过载、短路保护功能。

- 整体高度：≧（4.50±0.03）米。

- ▲连续待机时间不小于7天。

- 可以同时对≧100套设备进行语音更新。

- 对单个设备更新的语音文件大小≧10MByte

- 支持GPS \北斗定位功能，能显示产品安装的实际位置。

- 可以远程设置产品的工作时间段。

- 可以远程修改设备进入广播模式。

- 通过云平台能查询产品实时的在线状态，电池电量，无线网络信号强度，主板内存音乐曲目数量及名称，设备重启，恢复出厂设置、系统远程升级程序的功能。

▲太阳能语音监控警示杆需提供市级（或市级以上）质量监督检测研究院或计量质量检测研究院出具的检验报告（检验检测报告体现▲项内容）。

▲太阳能语音监控警示杆提供原厂针对项目的售后服务承诺函。

  - 主要组件：

监控语音杆组成部分：太阳能板组件、立杆及语音播放系统、宣传警示牌部分、高清远程视频监控摄像机、整体固定地笼。

  - 性能参数：

    - 供电系统

晶体硅光伏组件：太阳能板≧70W*2；

电池：≧24AH*2；

可支持220V市电供电；

太阳能控制器；工作电压：≧DC12V 。

▲单块电池组最大功率：≧70w

▲开路电压：≦21.24

▲最大功率点电压：≦18V

▲短路电流：≦4.28A

▲最大功率点电流：≦3.89A

▲晶体硅光伏组件提供国家太阳能光伏产品质量监督检验中心检验报告。

    - 语音播放/警示系统

警示音频：语音内容：内置3段以上警示语音内容，不同时期播放不同警示语音；音量：可调节；广播距离：≥100米；

人体检测：触发距离2-15米以上；触发角度：球形范围；

    - 警示灯：

12 V红蓝爆闪警示灯

防爆防水设计

- ▲警示灯在0℃-55℃环境下，工作1小时，无异常。

- ▲警示灯充满电后，工作时间：≥168小时。

- ▲警示灯珠：≧18颗LED灯珠。

- ▲警示灯 ：重量≤0.41kg，规格（直径×高度）≤Φ110×147mm。

- ▲感光性能：黑暗情况下，自动感应反光。

▲警示灯需提供国家级质量监督检验中心出具的检验或检测报告（检验或检测报告须体现带▲项内容）

    - 高清远程视频监控摄像机：

- 具有不低于400万像素的CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/2.7"。

- ▲需内置GPU芯片、麦克风和喇叭。（须提供公安部检验报告证明，并加盖原厂或其分子公司公章）

- 最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

- 镜头需满足焦距: 7-35mm @ F1.6,水平视场角：31°~10°

- 红外补光距离不小于100米。

- 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

- 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

- 信噪比不小于62dB。

- 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

- ▲需支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（须提供公安部检验报告证明，并加盖原厂或其分子公司公章）

- ▲需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（须提供公安部检验报告证明，并加盖原厂或其分子公司公章）

- ▲需支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（须提供公安部检验报告证明，并加盖原厂或其分子公司公章）

- 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

- 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。

- 需支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

- ▲需支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（须提供公安部检验报告证明，并加盖原厂或其分子公司公章）

- 不低于IP67防尘防水等级、IK10防暴等级。

- 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

- ▲高清远程视频监控摄像机提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验检测报告。

    - 远程传输系统

远程传输：支持WIFI/4G/5G/5G（移动 TD/FDD-LTE.联通 TD/FDD-LTE.电信 TD/FDD-LTE 5 模通用）4/WIFI 热点发射/RJ45网口直插/AP路由中继。

    - PC/移动终端系统

远程在线实时查看，本地录像查询。可设置接收报警信息、视频、抓拍图片并保存；可实现 APP 实时监控、录像回放查看；远程喊话、对讲；实现监控数据远程传输与中心管理实时数据同步。定时抓拍、间隔抓拍、移动侦测抓拍、PIR抓拍、AI抓拍，当报警后，自动将录像上传云服务器，用户可以随时查看；支持云存储和FTP；可无限扩充实现物联网智能报警系统。

    - 基本参数

- 整体高度≧3.5米以上

- 下部：立杆直径：≧89mm，厚度：≧2mm。

- 上部：支撑杆直径：≧89mm，厚度：≧2mm。

- 横臂：60mm直径，长0.5米

- 主机箱尺寸：≦565 * 150 *135mm

- 地笼：≧4-M16  H≧480mm  边长≧170mm , 对角线≧240mm

- 广告牌：钢板。数量2块，每块尺寸：≧70*30cm 。工艺：高清UV喷绘，,单面印刷

- 表面户外喷涂处理颜色： 橙色。

- 标志：“中国森林防火”的图案标志；

- 防护等级：IP65；

- 远程视频监控后台

- 更新频率1赫兹；支持外接信号线；

- 接通渠道数：72，满足运行顺畅条件；

- 电源：单块主电池8200毫安时以上，副电池10000毫安时以上；

- ▲充电模式：支持快速改变 3.0 可拆卸外接接口，可实现供电切换；

- 数据通讯：支持FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA 2000，支持通话收音机等功能；

- 防护性能：不低于IP67；

- ▲数据空间： 4096+65792M，开放外接功能；

- ▲屏幕：主显示屏不低于8英寸，支持人体不接触操作功能；

- 摄像头：前置≥800万像素，后置≥1600万像素；

- ▲接口：国内主流接口设置，双面对称；

- 配备专用软件，分后台端及外设端两部分，后台端可以实现数据字典的编辑等工作，可以对数据进行压缩处理，压缩倍数不低于10倍，外设端锁定目标类型包含“内部”和“外部”两种，支持编辑功能，可以编辑颜色、注记、添加，删除等工作；

- ▲响应供应商需提供远程视频监控后台原厂彩页盖公章。（彩页需体现5、8、9、11项内容）

- ▲响应供应商需提供所投远程视频监控后台制造厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函。

- 质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）为≧1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维修保养。自然不可抗力如火灾，台风，洪水，地震，雷击等除外。

- 质保期内如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天，则质保期重新计算。

- 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商需提供同档次的设备予采购人临时使用（费用已包含在报价中）。

- 定期维护及检查：

检查语音杆是否垂直安装，紧固，无倾斜，避免安全事故。检查太阳能板集光面是否朝南（部分位置朝南面被严重遮挡除外）。

定期巡检，确认设备是否工作正常。

太阳能板光照面定期清理，无杂物灰尘遮挡，影响设备集光储存电能。